## Slide 1
Protocolo de árbol de extensión

## Slide 2
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 100Base T
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 100Base T
A
Rutas redundantes y sin spanning tree. De modo que ¿cuál esel problema?
Moe
Larry
Host Kahn
Host Baran
A
Hub
Protocolo de árbol de extensión

## Slide 3
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (12)
A
Moe
Larry
Host Kahn
Host Baran
A
Hub
Puertos 100Base T
Puertos 100Base T
El host Kahn le envía una trama Ethernet al host Baran. Tanto el switch Moe como el switch Larry detectan la trama y registran la dirección MAC del host Kahn en sus tablas de conmutación.

## Slide 4
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 100Base T
A
Moe
Larry
Host Baran
A
SAT (Tabla de direcciones origen )
Puerto 1: 00-90-27-76-96-93
SAT (Tabla de direcciones origen )
Puerto 1: 00-90-27-76-96-93
1
1 2
00-90-27-76-96-93
00-90-27-76-5D-FE
Hub
Host Kahn

## Slide 5
SAT (Tabla de direcciones origen )
Puerto 1: 00-90-27-76-96-93
SAT (Tabla de direcciones origen )
Puerto 1: 00-90-27-76-96-93
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 100Base T
A
Moe
Larry
A
1
1 2
00-90-27-76-96-93
00-90-27-76-5D-FE
Hub
Ninguno de los switches tiene la dirección MAC destino en su tabla de modo que inundan todos los puertos.
Host Baran
Host Kahn

## Slide 6
SAT (Tabla de direcciones origen)
Puerto 1: 00-90-27-76-96-93
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 100Base T
A
Moe
Larry
A
1
1 2
00-90-27-76-96-93
00-90-27-76-5D-FE
Hub
SAT (Tabla de direcciones origen)
Puerto 1: 00-90-27-76-96-93
Puerto A: 00-90-27-76-96-93
Ahora el switch Moe recibe la información incorrecta de que la dirección origen 00-90-27-76-96-93 está ubicada en el Puerto A.
Host Baran
Host Kahn

## Slide 7
SAT (Tabla de direcciones origen)
Puerto 1: 00-90-27-76-96-93
Puerto A: 00-90-27-76-96-93
SAT (Tabla de direcciones origen)
Puerto 1: 00-90-27-76-96-93
Puerto A: 00-90-27-76-96-93
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 100Base T
A
Moe
Larry
A
1
1 2
00-90-27-76-96-93
00-90-27-76-5D-FE
Hub
El switch Larry también recibe la información incorrecta de que la dirección origen 00-90-27-76-96-93 está ubicada en el Puerto A.
Host Baran
Host Kahn

## Slide 8
SAT (Tabla de direcciones origen)
Puerto A: 00-90-27-76-96-93
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 100Base T
A
Moe
Larry
A
1
1 2
00-90-27-76-96-93
00-90-27-76-5D-FE
Hub
SAT (Tabla de direcciones origen)
Puerto A: 00-90-27-76-96-93
Ahora, cuando el host Baran le envía una trama al host Kahn, la trama se envía por la ruta más larga, a través del puerto A del switch Larry.
Host Baran
Host Kahn

## Slide 9
Más tarde se produce la misma confusión, pero esta vez con el host Baran. Bueno, puede ser que esto no sea el fin del mundo. Las tramas simplemente recorren una ruta más larga y es posible que también se produzcan otros "resultados inesperados".
Pero, ¿qué es lo que sucede con las tramas de broadcast, como las peticiones ARP ?

## Slide 10
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 100Base T
A
Moe
Larry
Host Kahn
A
1
1 2
00-90-27-76-96-93
00-90-27-76-5D-FE
Hub
Dejemos las tablas de conmutación de lado y observemos qué es lo que ocurre con las tramas. el host Kahn envía una trama de broadcast de la Capa 2,como una petición ARP.
Host Baran

## Slide 11
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 100Base T
A
Moe
Larry
Host Kahn
A
1
1 2
00-90-27-76-96-93
00-90-27-76-5D-FE
Hub
Como es una trama de broadcast de Capa 2, ambos switches, Moe y Larry, inundan la trama por todos los puertos, incluyendo los puertos A.
Host Baran

## Slide 12
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 100Base T
A
Moe
Larry
Host Kahn
A
1
1 2
00-90-27-76-96-93
00-90-27-76-5D-FE
Hub
Trama
duplicada
Trama
duplicada
Ambos switches reciben el mismo broadcast, pero en un puerto distinto. En el desempeño de su función de switches, ambos switches inundan la trama duplicada de broadcast duplicada por sus otros puertos.
Host Baran

## Slide 13
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 100Base T
A
Moe
Larry
A
1 2
00-90-27-76-96-93
00-90-27-76-5D-FE
Hub
Trama
duplicada
Trama
duplicada
Nuevamente, los switches inundan el mismo broadcast por sus otros puertos. Esto da como resultado tramas duplicadas, lo que se denomina tormenta de broadcast!
Host Kahn
Host Baran

## Slide 14
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (12)
A
Moe
Larry
A
1 2
00-90-27-76-96-93
00-90-27-76-5D-FE
Hub
Recuerde que los broadcasts de Capa 2 no sólo consumen ancho de banda de red, sino que deben ser procesados por cada uno de los hosts. Esto puede afectar severamente a la red, incluso hasta el punto de inutilizarla.
Host Kahn
Host Baran

## Slide 15
¡Árbol de extensión al rescate!

## Slide 16
Trama de broadcast
Enlace de reserva
Los switches envían tramas de broadcast
Evita los loops
Los loops pueden provocar tormentas de broadcast, proliferando exponencialmente las tramas
Permite enlaces redundantes
Reduce la topología a un árbol de extensión mínimo
Flexible ante los cambios en la topología y fallas de dispositivo
La función principal del Protocolo de árbol de extensión (STP) es permitir que haya rutas redundantes conmutadas/puenteadas sin sufrir los efectos de los loops en la red.
Presentación del protocolo de árbol de extensión

## Slide 17
El STA se utiliza para calcular una ruta libre de loops.
Las tramas de árbol de extensión denominadas unidades de datos del protocolo de puente (BPDU) son enviadas y recibidas por todos los switches de la red a intervalos regulares y se utilizan para determinar la topología de árbol de extensión.
Dentro de cada VLAN configurada se ejecuta un caso particular de STP.
(Las VLAN aparecen más adelante)

## Slide 18
Estados determinados inicialmente, modificados después por STP
Los puertos de servidor se pueden configurar para entrar inmediatamente al modo de envío STP
Estados de STP
Bloquear
Escuchar
Conocer
Enviar
Desactivado

## Slide 19
  Bloquear: Ninguna trama enviada, se escuchan BPDU
  Escuchar: No se envían tramas, se escucha para detectar si hay tramas
  Conocer: No se envían tramas,se aprenden direcciones
  Enviar: Tramas enviadas, se aprenden direcciones
  Desactivado: No se envían tramas,no se escucha ninguna BPDU
Estados de STP

## Slide 20
Parte del estándar 802.1d
Principio simple: Generar un árbol sin loops a partir dealgún punto identificado denominado raíz.
Se permiten rutas redundantes, pero solo una ruta activa.
Desarrollado por Radia Perlman
Algoritmo de árbol de extensión (STA)

## Slide 21
Proceso del árbol de extensión
Paso 1: Selección de un puente raíz
Paso 2: Selección de los puertos raíz
Paso 3: Selección de los puertos designados
Todos los switches envían Puente de configuración Unidades de datos de protocolo (BPDU de configuración)
Las BPDU se envían desde todas las interfaces cada dos segundos (por defecto - adaptable)
Todos los puertos se encuentran en Modo de bloqueo mientras se procesa el árbol de extensión inicial.

## Slide 23
Algoritmo de árbol de extensión (STA):
Campos de las unidades de datos de protocolo de puente (BPDU) (FYI)
Los campos utilizados en la BPDU de STA se suministran solamente para su información.
Durante la explicación acerca de STA, es recomendable consultar este protocolo para ver cómo envía y recibe la información

## Slide 24
Identificador de protocolo (2 bytes), Versión (1 byte), Tipo de mensaje (1 byte): Realmente no se utiliza (N/A aquí)
Señaladores (1 byte): Utilizados con los cambios de topología (N/A aquí)
ID raíz (8 bytes): Indica la raíz actual Puente en la red, incluye:
    Prioridad de puente (2 bytes)
    Dirección MAC de puente (6 bytes)
    Denominado identificador de puente del puente raíz

## Slide 25
Costo hasta la raíz (4 bytes): Costo de la ruta desde el puente que envía la BPDU hasta el Puente raíz indicado en el campo de ID de raíz. El costo se basa en el ancho de banda.
ID de puente (8 bytes): Puente que envía la BDPU
  2 bytes: Prioridad de puente
  6 bytes Dirección MAC
ID de puerto (2 bytes): Puerto del puente que envía la BPDU, incluyendo el valor de prioridad de puerto

## Slide 26
Antigüedad del mensaje (2 bytes): Antigüedad de la BDPU (N/A aquí)
Antigüedad máxima (2 bytes): Cuándo la BDPU se debe descartar (N/A aquí)
Tiempo de Hello (2 bytes): Frecuencia con la que se deben enviar las BDPU (N/A aquí)
Retardo en el envío (2 bytes): Durante cuánto tiempo el puente debe permanecer escuchando y conociendo los estados (N/A aquí)

## Slide 27
A B
A B
A B
1
1
Moe
Larry
Curly
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 10BaseT (24)
100BaseT Puertos
100BaseT Puertos
100BaseT Puertos
3 switches con rutas redundantes ¿Puede encontrarlos?

## Slide 28
3 pasos para el árbol de extensión
Paso 1: Selección de un puente raíz
  Prioridad de puente
  ID de puente
  Puente raíz
Paso 2: Selección de los puertos raíz
  Costo de la ruta o costo del puerto
  Costo de la ruta raíz
  Puerto raíz
Paso 3: Selección de los puertos designados
  Costo de la ruta o costo del puerto
  Costo de la ruta raíz

## Slide 29
Paso 1: Selección de un puente raíz
El primer paso es que los switches seleccionen un puente raíz.
El puente raíz es el puente desde el cual se toman todas las decisiones con respecto a las demás rutas.
Solamente un switch puede ser el puente raíz.
La selección del puente raíz se realiza con base a:
1. La prioridad de puente más baja
2. La ID de puente más baja (desempate)

## Slide 30
Prioridad de puente
Es un valor numérico.
El switch con la prioridad de puente más baja es el puente raíz.
Los switches utilizan las BPDU para lograr esto.
Todos los switches se consideran a sí mismos como el puente raíz hasta que detectan otro.
Todos los switches Cisco Catalyst tienen una prioridad de puente por defecto de 32768.
¡Es un empate! Entonces, ¿qué ocurre?

## Slide 31
A B
A B
A B
1
1
Moe
Larry
Curly
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 10BaseT (24)
100BaseT Puertos
100BaseT Puertos
100BaseT Puertos
Prioridades de puente

## Slide 32
Catalyst 1900
-
Configuración del spanning tree
-
Opción 1
-----------------------
Información
------------------------------------
[V] VLAN asignadas a la opción 1
-
1005
-----------------------
Configuraciones
-----------------------------
[B] Prioridad de puente 32768 (8000 hex)
[M] Antigüedad máxima al operar como raíz 20 segundo(s)
[H] Tiempo de Hello al operar como raíz 2 segundo(s)
[F] Retardo de envío al operar como raíz 15 segundo(s)
Switch Moe: Prioridad de puente

## Slide 33
En caso de que se produzca un empate, se utiliza el ID de puente...
ID de puente
El ID de puente es la dirección MAC asignada al switch individual.
El ID de puente más baja (dirección MAC) es el elemento de desempate.
Como las direcciones MAC son exclusivas, esto asegura que sólo un puente tendrá el valor más bajo.
NOTA: Hay otros elementos de desempate, si estos valores no son exclusivos, pero no se hará referencia a esas situaciones.

## Slide 34
Consola de administración de Catalyst 1900
Copyright (c) Cisco Systems, Inc. 1993
-
1998
Todos los derechos reservados
Edición empresaria del software
Dirección Ethernet: 00
-
B0
-
64
-
26
-
6D
-
00
Número PCA: 73
-
3122
-
04
Número de serie PCA: FAB03503222
Número de modelo:
WS
-
C1912
-
EN
Número de serie de sistema: FAB0351U08M
Suministro de alimentación eléctrica S/N: PHI033301VQ
Número de serie PCB: FAB03503222,73
-
3122
-
04

## Slide 35
A B
A B
A B
1
1
Moe
Larry
Curly
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 10BaseT (24)
100BaseT Puertos
100BaseT Puertos
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-26-6D-00
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-CB-80
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-DC-00
Prioridades de puente e ID de puente
¿Cuál representa el valor más bajo?

## Slide 36
A B
A B
1
1
Moe
Larry
Curly
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 10BaseT (24)
100BaseT Puertos
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-26-6D-00
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-CB-80
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-DC-00
Valor más bajo: Moe se transforma en el puente raíz
¡Acertó!
A B

## Slide 37
Paso 2: Selección de los puertos raíz
Una vez que se ha seleccionado el puente raíz, los switches (puentes) deben localizar las rutas redundantes hacia el puente raíz y bloquear todas las rutas salvo una .
Los switches utilizan las BPDU para lograr esto.
¿Cómo toma el switch la decisión con respecto a cuál es el puerto que se debe utilizar, denominado puerto raíz, y cuál es el que se debe bloquear?

## Slide 38
A B
A B
1
1
Moe
Larry
Curly
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 100Base T
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-26-6D-00
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-CB-80
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-DC-00
?
?
?
?
Rutas redundantes
Puertos 100Base T
Puertos 100Base T
A B

## Slide 39
Costo de la ruta (o costo del puerto)
El costo de puerto se usa para ayudar a detectar la ruta "más económica" o "más veloz" hacia el puente raíz.
Por defecto, el costo de puerto generalmente se basa en el medio o ancho de banda del puerto.
En los switches Cisco Catalyst, este valor surge al dividir 1000 por la velocidad de los medios en megabits por segundo.
Ejemplos:
Ethernet estándar: 1.000/10 = 100
Fast Ethernet: 1.000/100 = 10

## Slide 40
Costo de la ruta raíz
El costo de la ruta raíz son los costos de puerto acumulativos (costos de ruta) hacia el puente raíz.
Este valor se transmite en el campo de costo de BPDU .

## Slide 41
Sin embargo,todo se visualiza en relación con el puente raíz.
Puertos raíz
Los puertos directamente conectados al puente raíz son los puertos raíz.
De no ser así, el puerto que tiene el costo de ruta raíz más bajo es el puerto raíz.

## Slide 42
A B
A B
1
1
Moe
Larry
Curly
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 100Base T
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-26-6D-00
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-CB-80
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-DC-00
100
10
10
10
Costos de ruta
Puertos 100Base T
Puertos 100Base T
A B

## Slide 43
Curly
Aunque el costo de ruta hacia el puente raíz para Curly es más alto si se utiliza el Puerto 1, el Puerto 1 tiene una conexión directa hacia el puente raíz, que, de este modo, se transforma en el puerto raíz.
Luego, el Puerto 1 se coloca en modo de envío, mientras que la ruta redundante del Puerto Ase coloca en modo Bloqueo.

## Slide 44
A B
A B
1
1
Moe
Larry
Curly
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 100Base T
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-26-6D-00
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-CB-80
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-DC-00
Bloquear X
Enviar
Puertos 100Base T
Puertos 100Base T
Curly
A B

## Slide 45
Larry
Larry también tiene un puerto raíz, una conexión directa con el puente raíz, a través del Puerto B.
Luego, el Puerto B se coloca en modo de envío, mientras que la ruta redundante del Puerto Ase coloca en modo Bloqueo.

## Slide 46
A B
A B
1
1
Moe
Larry
Curly
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 100Base T
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-26-6D-00
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-CB-80
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-DC-00
Bloquear X
Enviar
Puertos 100Base T
Puertos 100Base T
Bloquear X
Enviar
A B
Larry

## Slide 47
A B
A B
1
1
Moe
Larry
Curly
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 100Base T
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-26-6D-00
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-CB-80
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-DC-00
Bloquear X
Puertos 100Base T
Puertos 100Base T
Bloquear X
A B
Puerto raíz
Puerto raíz
Puertos raíz

## Slide 48
Paso 3: Selección de los puertos designados
Puerto único para un switch que envía y recibe tráfico hacia y desde el puente raíz.
También se puede considerar como el puerto que publica el costo más bajo hacia el puente raíz.
En nuestro ejemplo, sólo tenemos dos elecciones obvias, en el switch Moe.
Si tuviéramos otros segmentos de LAN, podríamos brindar una explicación más detallada de los puertos designados, pero por ahora, es suficiente con esto.

## Slide 49
A B
A B
1
1
Moe
Larry
Curly
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 10BaseT (24)
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-26-6D-00
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-CB-80
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-DC-00
Bloquear X
Enviar
Puertos 100Base T
Puertos 100Base T
Bloquear X
Enviar
A B
Puerto designado
Puerto designado
Puertos designados

## Slide 50
Ahora, el árbol de extensión está completo, y los switches pueden comenzar a conmutar tramas correctamente desde los puertos correctos, con las tablas de conmutación correspondientes y sin crear tramas duplicadas.

## Slide 51
La mayoría de los libros sobre LAN e internetworks conmutadas suministran información acerca del árbol de extensión. Para conocer ejemplos más complejos, es recomendable consultar la siguiente bibliografía:
Cisco Catalyst LAN Switching (Conmutación de LAN de Cisco Catalyst), de Rossi y Rossi, McGraw Hill (De fácil lectura)
CCIE Professional Development: Cisco LAN switching (Desarrollo profesional de CCIE: Conmutación de LAN de Cisco) , por Clark y Hamilton, Cisco Press (para lectores más avanzados)
Interconnections (Interconexiones), por Radia Perlman, Addison Wesley (Excelente, pero para un nivel más académico)

## Slide 52
¡Un elemento adicional!
Modo de puerto veloz (de la documentación de Cisco)
El modo de puerto veloz transfiere inmediatamente un puerto del estado de bloqueo al estado de envío, al eliminar el retardo de envío (la cantidad de tiempo que espera un puerto antes de cambiar del estado de aprender y escuchar del STP al estado de envío).

## Slide 53
Cuando el switch se conecta, el estado de envío, incluso si se activa el modo de puerto veloz, se retarda para permitir que el Protocolode árbol de extensión detecte la topología de la red y asegurar que no se forme ningún loop temporalmente .
La detección del árbol de extensión tarda aproximadamente 30 segundos, y no se realiza ningún envío de paquetes durante este lapso.
Después de la detección inicial, los puertos que tienen el modo de puerto veloz activado cambian directamente desde el estado de bloqueo al estado de envío.

## Slide 54
A B
A B
1
1
Moe
Larry
Curly
Puertos 10BaseT (12)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 10BaseT (24)
Puertos 100Base T
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-26-6D-00
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-CB-80
Prioridad: 32768 ID: 00-B0-64-58-DC-00
Bloquear X
Enviar
Puertos 100Base T
Puertos 100Base T
Bloquear X
Enviar
A B
Árbol de extensión completo

## Slide 55
Moe - Puerto 1

## Slide 56
Moe - Puerto B

## Slide 57
Larry

## Slide 58
Larry - Puerto 1

## Slide 59
Larry - Puerto B

## Slide 60
Curly

## Slide 61
Curly - Puerto 1

## Slide 62
Curly - Puerto A

## Slide 63
First , the root must be selected.
By ID, it is elected.
Least cost paths from root are traced.
In the tree, these paths are placed.
A mesh is made by folks like me,
Then bridges find a spanning tree.
I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree that must be sure to span.
So packets can reach every LAN.
"Algorrima" de spanning tree
por Radia Perlman